Bill Of Materials
=================
Design: AMPLI 10W
Doc. no.: MII 2-20-1
Revision: 0.2
Author: MAHE.JJ
Created: 04/06/03
Modified: 06/10/20

QTY PART-REFS VALUE PACKAGE FOURNISSEUR DISTRIBUTEUR REMARQUE
--- --------- ----- ------- ----------- ------------ --------
Resistance 5pc max sauf indication contraire
--------------------------------------------
4 R1,R10,R15,R16 10k 0805
4 R2,R3,R5,R6 10k 1% 0805
1 R4 10 0805
1 R7 200 0805
1 R8 49.9 0805
1 R9 NC 0805
3 R11,R17,R19 1M 0805
1 R12 28,7k 0805
1 R13 42,2k 0805
1 R14 390k 0805
1 R18 261k 0805
2 R20,R21 100k 0805
2 R22,R23 1k 0805
2 R24,R25 470 0805

Capa 25V mini X5R ou X7R sauf indic contraire
----------------------------------------------
2 C1,C2 110pF 5% 500V 0805 MURATA GRM21A5C2J111JWA1DMOUSER
5 C1A,C1B,C2A,C2B,C18 NC 0805
1 C3 2.2uF 100V 1206 MURATA GCM31CC72A225KE02LFAR,MOUS,DGK
1 C4 22pF 0805
5 C5-C7,C10,C16 100nF 0402
1 C8 110pF 5% 1000V 1206 MURATA GRM31A5C3A111JW01DMOUSER
1 C9 4,7nF 100V 5% COG 1206 MOUSER,DGK
2 C11,C14 33uF 63V Code size E12 PANASONIC 63SXV33M FAR,MOUS,DGK
3 C12,C13,C24 2,2uF 100V 1206 MURATA GCM31CC72A225KE02LFAR,MOUS,DGK
3 C15,C19,C23 1uF 25V 0603
1 C17 10pF 0603
2 C20,C21 10uF 10V 0603
1 C22 1nF 0603

Self
----
1 L1 33uH 3A BOURNS SRN1060-330M FAR,RS,MOUSER,DGK
2 L2,L3 10uH 10% 0.1R 5.8x5.8mm BOURNS SDR0604-100KL FAR
1 L4 270nH 5A 2% COILC. 2222SQ-271_EGEB MOUSER
1 L5 15uH 0.08R BOURNS SRP7050TA-150M FAR,MOUS,DGK

Circuits integres
-----------------
1 U1 UCC27517DBV SOT23-5 TEXAS FAR,DGK,MOUS
1 U2 74LVC1G123DP TSSOP8 (SOT505-2) NXP FAR
1 U3 MAX9010 SC70-6 MAXIM FARNELL
1 U4 LT8620EMSE MSOP16 ANALOG DEVICES FAR,MOUSER
1 U5 TPSM265R1 USIP10 TEXAS MOUS,DGK
1 U6 LP2985AIM5-5.0/NOPB SOT23-5 TEXAS FAR,MOUS,DGK

Transistors
-----------
1 Q1 BSC22DN20NS3 NULL INFINEON FAR,MOUSER,DGK

Diodes
------
1 D1 ES1B DO214AC ON ES1B FAR1611158
1 D2 KDZLVTR120 SOD123FL ROHM KDZLVTR120 FAR

Embases
-------
3 J1-J3 SMA 50R JACK DROIT MOLEX 73391-0060 FAR
1 J4 CONN-H4 CONN-SIL4 MOLEX

Divers
------
4 E1-E4 PASTILLE Diametre 0,6mm NE PAS CABLER
1 LD1 LED JAUNE 0603 DIALIGHT 597-3408-507F FAR,DGK
1 LD2 LED VERTE 0603 DIALIGHT 597-3316-507F FAR,DGK
1 RV1 50k 4x4mm BOURNS 3314G-1-503E FAR,MOUSER
1 TP1 PTMASSE POINT TEST 1,4 COMATEL RS305-0913(UDV=50)
5 TP2-TP6 BORNE BORNE 1,32mm RS 101-2385